Laurent Dumas								   Lundi 31/01/2005

http://www.ann.jussieu.fr/~dumas/fluent.html

# TP n°1 et 2   M5125

# INITIATION à GAMBIT et FLUENT

1. Déroulement de l’UE

L’objectif de ces deux premières séances (Lundi 31/01 et Jeudi 03/02) est de s’initier à la manipulation des deux logiciels de CFD, Gambit (le mailleur) et Fluent (le solveur et le post-processeur) à travers l’étude d’un tutorial 2D et la réalisation simultanée d’une simulation du même type. Les deux séances suivantes (Lundi 07/02 et Jeudi 10/02)  suivront le même principe sur un autre cas. Deux projets de simulation, un cas 2D et un cas 3D, sur lesquels portera l ‘évaluation de l’UE, seront ensuite présentés le Lundi 14/02 et le Jeudi 21/02 respectivement. La séance du Lundi 21/02 servira à faire un premier point sur l’avancée de ces projets avant une présentation finale prévue pour le Lundi 28/02. Les détails et mises à jour de ce programme seront à consulter sur la page web mentionnée ci-dessus.

2. Installation de la salle informatique

La salle informatique du 4ème étage dispose de trois postes sous Windows XP (reliés à internet)  équipés de Gambit (version 2.0) et de Fluent (version 6.1). Les étudiants ouvriront d’abord une session Invité sous XP (mot de passe fourni sur place) et pourront alors lancer chaque logiciel à partir de leur icône respective présente en raccourci sur le bureau. Ils auront également accès à toute la documentation en ligne (html ou pdf) ainsi qu’aux « tutorials » de ces logiciels avec les icônes nommées help_fluent et help_gambit.

3. Brève présentation des logiciels

Gambit et Fluent sont des logiciels, sous licence commerciale, permettant de réaliser des simulations 2D ou 3D en mécanique des fluides allant de la construction du maillage avec Gambit à la résolution des équation de Navier Stokes et au post-traitement avec Fluent. Largement répandus dans l’industrie (automobile, aéronautique, espace, etc…) en raison de leur interface graphique puissante et de l’abondance de leurs options, ils permettent de réaliser des simulations sur tous types de géométries complexes (fixes ou mobiles) associées à des maillages fixes ou adaptatifs et avec des modèles physiques variés (diphasique, turbulent, etc…). Afin d’avoir un aperçu global de ces logiciels, les étudiants pourront consulter les deux documents de présentation suivants disponibles sur internet :

«Grid generation with gambit » :

http://www.stanford.edu/class/me469b/handouts/geoandgrid.pdf

«Fluent overview » :

http://widget.ecn.purdue.edu/~jmurthy/me608/overview.ppt

4.  Première utilisation de Gambit

La découverte du logiciel Gambit s’effectue à travers l’étude du tutorial n°2 intitulé « Modeling a mixing elbow » puis la mise en application sur un cas simple similaire.

La géométrie du tutorial consiste en un canal plan coudé à double entrée permettant de réaliser le mélange de deux fluides. Le maillage réalisé sera repris ensuite pour effectuer la simulation de l’écoulement avec Fluent.

EXERCICE 1 : dans l’aide de Gambit, ouvrir en format html, le tutorial n°2 intitulé « Modeling a mixing elbow » et suivre les instructions indiquées pas à pas à la seule différence que le solveur choisi sera Fluent 5/6  et non Fluent 4.

EXERCICE 2 : On désire simuler l’écoulement de différents fluides dans un canal axisymétrique de longueur 8m et de diamètre 20cm. Les conditions aux limites sont choisies de type vitesse imposée (‘velocity-inlet’) en entrée et pression imposée en sortie (‘pressure-outlet’). Construire puis enregistrer au format Fluent 5/6 deux types de maillages l’un grossier et uniforme constitué de 5*100 mailles et l’autre plus fin et raffiné près de la paroi de 30*100 mailles (première maille de largeur 1mm près de la paroi).

5.  Première utilisation de Fluent

La découverte du logiciel Fluent s’effectue à travers l’étude du tutorial n°1 intitulé « Introduction to using Fluent » puis la mise en application sur un cas simple similaire reprenant les maillages construits avec Gambit au chapitre précédent.

EXERCICE 3 : dans l’aide de Fluent, ouvrir en format html, le tutorial n°1 intitulé « Introduction to using Fluent » et suivre les instructions indiquées pas à pas à la seule différence que le maillage utilisé sera celui construit précédemment.

EXERCICE 4 : en utilisant les deux maillages construits dans l’exercice 2, réaliser la simulation de l’écoulement à l’intérieur du canal axisymétrique pour deux types de fluide, chacun de densité 1kg/m3 mais de viscosité différente (2E-3  et 2E-5 kg/m.s respectivement) conduisant à deux types d’écoulement (laminaire ou turbulent). Pour le second fluide, on utilisera le modèle de turbulence k-epsilon. La vitesse des fluides en entrée est uniforme et égale à 1m/s tandis que la pression en sortie est égale à 101325Pa.

Tracer les profils de vitesse axiale obtenus pour les sections y=0 (axe de symétrie) et x=4 (régime établi) pour les différents maillages.