Laurent Dumas							       Mercredi 08/02/2006

http://www.ann.jussieu.fr/~dumas/fluent.html

# TP n°1  M5125

# INITIATION à GAMBIT et FLUENT

1. Déroulement de l’UE

L’objectif de cette première séance (Mercredi 08/02) est de s’initier à la manipulation des deux logiciels de CFD, Gambit (le mailleur) et Fluent (le solveur et le post-processeur) à travers l’étude d’un tutorial 2D complet (maillage+calcul). Les deux séances suivantes (Lundi 13/02 et Mercredi 15/02) suivront le même principe sur un autre cas. Un travail complémentaire entrant dans l’évaluation pour 1/3 de la note sera demandé aux étudiants pendant cette première phase. Il s’agira en l’occurrence de réaliser des premières simulations dans des géométries simples.

Trois projets de simulation seront ensuite présentés et étudiés à partir du  Lundi 20/02. Les séances du Mercredi 22/02 et du Lundi 27/02 serviront à faire un premier point sur l’avancée de ces projets avant une présentation finale prévue pour début Mars (peut être le 03/03). Les détails et mises à jour de ce programme seront à consulter sur la page web mentionnée ci-dessus.

2. Installation de la salle informatique

La salle informatique du 4ème étage dispose de cinq postes sous Linux équipés de Gambit (version 2.0) et de Fluent (version 6.2). Les étudiants pourront lancer chaque logiciel en tapant simplement leur nom (gambit ou fluent) dans un terminal. Ils auront également accès à toute la documentation en ligne (html ou pdf) ainsi qu’aux « tutorials » de ces logiciels se trouvant dans le répertoire /opt/Fluent.Inc (sous-dossier help sous fluent ou gambit).

3. Brève présentation des logiciels

Gambit et Fluent sont des logiciels, sous licence commerciale, permettant de réaliser des simulations 2D ou 3D en mécanique des fluides allant de la construction du maillage avec Gambit à la résolution des équation de Navier Stokes et au post-traitement avec Fluent. Largement répandus dans l’industrie (automobile, aéronautique, espace, etc…) en raison de leur interface graphique puissante et de l’abondance de leurs options, ils permettent de réaliser des simulations sur tous types de géométries complexes (fixes ou mobiles) associées à des maillages fixes ou adaptatifs et avec des modèles physiques variés (diphasique, turbulent, etc…). Afin d’avoir un aperçu global de ces logiciels, les étudiants pourront consulter les deux documents de présentation suivants disponibles sur internet :

«Grid generation with gambit » : http://www.stanford.edu/class/me469b/handouts/geoandgrid.pdf

«Fluent overview » : http://widget.ecn.purdue.edu/~jmurthy/me608/overview.ppt

4.  Première utilisation de Gambit

La découverte du logiciel Gambit s’effectue à travers l’étude du tutorial n°2 intitulé « Modeling a mixing elbow » puis la mise en application sur un cas simple similaire.

La géométrie du tutorial consiste en un canal plan coudé à double entrée permettant de réaliser le mélange de deux fluides. Le maillage réalisé sera repris ensuite pour effectuer la simulation de l’écoulement avec Fluent.

EXERCICE 1 : dans l’aide de Gambit, ouvrir en format html, le tutorial n°2 intitulé « Modeling a mixing elbow » et suivre les instructions indiquées pas à pas à la seule différence que le solveur choisi sera Fluent 5/6  et non Fluent 4.

EXERCICE 2 (travail à effectuer en binôme pour le 15/02): On désire simuler l’écoulement de différents fluides dans un canal axisymétrique de longueur 8m et de diamètre 20cm. Les conditions aux limites sont choisies de type vitesse imposée (‘velocity-inlet’) en entrée et pression imposée en sortie (‘pressure-outlet’). Construire puis enregistrer au format Fluent 5/6 deux types de maillages l’un grossier et uniforme constitué de 5*100 mailles et l’autre plus fin et raffiné près de la paroi de 30*100 mailles (première maille de largeur 1mm près de la paroi).

4.  Première utilisation de Fluent

La découverte du logiciel Fluent s’effectue à travers l’étude du tutorial n°1 intitulé « Introduction to using Fluent » puis la mise en application sur un cas simple similaire reprenant les maillages construits avec Gambit au chapitre précédent.

EXERCICE 3 : dans l’aide de Fluent, ouvrir en format html, le tutorial n°1 intitulé « Introduction to using Fluent » et suivre les instructions indiquées pas à pas à la seule différence que le maillage utilisé sera celui construit précédemment (si l’exercice 1 est achevé, sinon récupérer celui proposé).

EXERCICE 4 (travail à effectuer en binôme pour le 15/02): en utilisant les deux maillages construits dans l’exercice 2, réaliser la simulation de l’écoulement à l’intérieur du canal axisymétrique pour deux types de fluide, chacun de densité 1kg/m3 mais de viscosité différente (2E-3  et 2E-5 kg/m.s respectivement) conduisant à deux types d’écoulement (laminaire ou turbulent). Pour le second fluide, on utilisera le modèle de turbulence k-epsilon. La vitesse des fluides en entrée est uniforme et égale à 1m/s tandis que la pression en sortie est égale à 101325Pa.

Tracer les profils de vitesse axiale obtenus pour les sections y=0 (axe de symétrie) et x=4 (régime établi) pour les différents maillages.